Załącznik Nr 1 (OPZ) do SIWZ

Do postępowania nr ZP 39-189018

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Dostawa skanera laserowego 3D wraz z akcesoriami i oprogramowaniem do Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn w ramach projektu pn „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”.

- Skaner laserowy 3D (1 szt.)

| Lp. | Opis minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego: | Parametry oferowanego sprzętu/model |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent i typ urządzenia |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane. |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane. |  |
| 4. | Zasięg minimalny: 130 metrów |  |
| 5. | Prędkość rejestracji danych – minimalnie: 400 000 pkt/sek. |  |
| 6. | Zakres rejestracji danych w poziomie: 360° |  |
| 7. | Zakres rejestracji danych w pionie- minimalnie: 300° |  |
| 8. | Rejestracja chmury punktów w przestrzeni 3D za pomocą fali elektromagnetycznej w zakresie: podczerwień (1000-2000 nm) |  |
| 9. | Minimalna rozdzielczość pionowa/pozioma pikseli 3D dla 360° - 35.000 pikseli |  |
| 10. | Wbudowany aparat fotograficzny o parametrach umożliwiających wykonanie zdjęć w szerokim zakresie dynamicznym (HDR) o rozdzielczości obrazu do 165 megapikseli w kolorze |  |
| 11. | Wbudowany w urządzeniu odbiornik GPS i GLONASS |  |
| 12. | Maksymalna waga skanera wraz z akumulatorem – do 6,5 kg |  |
| 13. | Rejestracja danych na kartach pamięci typu SD lub USB/pendrive |  |
| 14. | Wbudowany moduł WLAN do sterowania parametrami skanera. |  |
| 15. | Wbudowany ekran dotykowy do sterowania parametrami skanera |  |

- Specyfikacja oprogramowania

Zamawiający uzna pakiet oprogramowania za równoważny określonemu w SIWZ, gdy spełni poniższe wymagania:

- Oprogramowanie będzie w najnowszej dostępnej na rynku wersji.

- Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania były kompatybilne z przedmiotem zamówienia. Za kompatybilność przedmiotu zamówienia ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

| Lp. | Opis minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego: | Parametry oferowanego sprzętu/modelu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie sygnowane przez producenta skanera |  |
| 2. | Wersja językowa oprogramowania: język polski |  |
| 3. | Oprogramowanie umożliwia: rejestrację danych edycję i zarządzanie danymi pomiary odległości pomiędzy punktami zarejestrowanych obiektów automatyczne wykrywanie elementów referencyjnych takich jak kule lub tarcze lub krawędzie automatyczne łączenie i składanie poszczególnych skanów modelowanie – minimalnie: wpasowanie cylindrów, sfer, płaszczyzn kolorowanie chmury punktów zdjęciami z cyfrowego aparatu. wykonanie ortofotomapy i jej zapis do formatów graficznych – minimalnie: jpg. oraz png lub tiff. eksport do podstawowych formatów danych 3D – minimalnie: txt., xyz., ptx., dxf tworzenie animacji i przelotów video (o zadanej rozdzielczości oraz liczbie klatek/sek.) |  |

- Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

| Lp. | Opis minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego: | Parametry oferowanego sprzętu/modelu/ Termin serwisu i gwarancji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statyw z włókna węglowego z szybkozłączem (1 szt.) |  |
| 2. | Bateria do skanera (1 szt.) |  |
| 3. | Kule referencyjne lub tarcze do skanowania (6 szt.) |  |

- Szkolenie oraz gwaranacja i serwis

- Jednodniowe szkolenie w zakresie obsługi skanera laserowego 3D wraz z akcesoriami i oprogramowania dla 5 pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne aktualizacje oraz serwis w miejscu użytkowania sprzętu.

| ................................... dnia ....................... | .................................................................................. |
| --- | --- |
| (miejscowość) | (pieczątka i podpis Wykonawcy) |